## Slide 1
数据链软件暑期学校 · M6综合演练
离线状态如何变成可核验态势
系统边界：课程离线输入 → 教学帧 → 接收记录 → 统一语义 → 质量结论
课程
离线输入
发送方
解析
41字节
封装
传输与
接收校验
CSV /
SQLite
航迹与
当前态势
双格式
语义映射
告警与
质量态势
教学性质
TeachingLink是学校自定义教学协议，不对应真实装备或行业标准。
检查点
M1-M6均使用本人实现与输出，未使用官方检查点。
可重复运行
空output运行通过；15类主线成果已重建。
01
Notes: [Sources]
- student_package/docs/M1_system_flow.md
- student_package/schema/teaching_message_spec.md

## Slide 2
发送方把松散状态压成可交换的41字节
OpenSky数组先命名、校验和量程检查，再按大端偏移与定点规则封装
02
外部状态向量
固定索引 · 可空字段
发送方内部记录
命名字段 · 来源语义
TeachingLink帧
固定偏移 · checksum
41字节布局
帧头
6B
序号+时间
6B
目标
3B
呼号
8B
经纬度
6B
运动量
8B
标志
2B
校验
2B
有效位区分 None 与真实0；Q(y)=floor(y+0.5)；经纬度最高2位和标志保留位必须为0。
4 / 4
教学样例合法记录成功封帧
28 / 28
源值—协议码—解码值通过
9 / 9
多时刻TeachingLink帧成功解码
2
解析异常记录
Notes: [Sources]
- student_package/schema/teaching_message_spec.md
- student_package/output/roundtrip_report.csv
- student_package/output/decoded_multitime.csv
- student_package/output/validation_log.csv

## Slide 3
接收判据把“可读”与“可信格式”分开
逐帧校验失败不会拖垮批处理；通过后再保存CSV与可选SQLite
03
接收端检查顺序
1
长度 / message_length
2
magic / version / type
3
checksum
4
经纬度与标志保留位
5
有效位—占位一致性
6
恢复物理字段与来源
9 / 9
多时刻帧通过接收判据
9
SQLite写入并重读
3
去重后的当前目标
SQLite state_record
target_id
TEXT
必需
timestamp
INTEGER
必需
lat / lon / altitude
REAL
可空
status / validity
INTEGER
标志
message_valid
INTEGER
接收结论
选做R5：message_valid=false或上游帧错误 → FRAME_VALIDATION_ERROR / HIGH
Notes: [Sources]
- student_package/schema/teaching_message_spec.md
- student_package/output/states.db
- student_package/output/sqlite_query_result.csv
- student_package/schema/optional_db_schema.sql
- student_package/docs/M5_result_note.md

## Slide 4
航迹保留时间序列，当前态势只保留每目标最新点
9个航迹点收敛为3个当前目标；最新位置为空的记录仍按有效目标和时间保留
04
选做航迹图
当前态势表
9
按target_id分组的航迹点
3
每目标一条最新当前态势
9
SQLite写入与回读一致
8
有效经纬度点进入航迹图
Notes: [Sources]
- student_package/output/track_table.csv
- student_package/output/current_situation.csv
- student_package/output/states.db
- student_package/output/track_plot.png

## Slide 5
人工核验后的语义映射让质量结论可解释
候选只提供起点；正式规则、样例比较和已知限制共同约束最终结果
05
OpenSky
物理字段
TeachingLink
协议整数+标志
34条人工
核验规则
6条统一
NDJSON消息
M5规则
5条告警
42 / 42
同目标双来源关键字段比较通过
候选中发现并修正
• 经纬度目标层次互换
• 高度遗漏 -1000 m 偏置
• 呼号遗漏 validity bit6
• 时间回退误写为时间无效
质量结果与改进
• ERROR 1 / WARNING 4 / NORMAL 1
• R5已实现，固定样例坏帧为0
• 增加Schema验证与映射版本
• 扩展长时段航迹、同步与鉴权
已知限制：离线固定帧、无失步重同步/重传/鉴权/多源融合；6.6独立运行，不纳入M6主线；未使用官方检查点。
Notes: [Sources]
- student_package/docs/M4_mapping_review.md
- student_package/output/verified_mapping_table.csv
- student_package/output/unified_situation.ndjson
- student_package/output/alert_log.csv
- student_package/docs/M5_result_note.md